Российская Федерация

Кемеровская область

Мысковский городской округ

Совет народных депутатов Мысковского городского округа

(пятый созыв)

РЕШЕНИЯ

от 25 августа 2015г. № 49 -н

г. Мыски

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Мысковского городского округа

В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Мысковского городского округа, на основании решения Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.11.2014 № 72-н «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Мысковского городского округа и внесения в них изменений», Совет народных депутатов Мысковского городского округа

решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Мысковского городского округа согласно приложению.

2. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Мысковского городского округа по развитию городского хозяйства, экономики и промышленности (С. А. Шабалин).

Председатель Совета народных депутатов

Мысковского городского округа                                                                       Е. В. Тимофеев

Глава Мысковского городского округа                                                                Д. Л. Иванов

«____»__________2015г.

(дата подписания)

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Мысковского городского округа

от 25.08.2015г. № 49-н

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования Мысковского городского округа приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», Законом Кемеровской области от 04.02.2014 № 2-ОЗ «О внесении изменения в Закон Кемеровской области «О градостроительной деятельности», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, Решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 18.11.2014 № 72-н  «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Мысковского городского округа и внесения в них изменений» и Уставом Мысковского городского округа.

Местные нормативы градостроительного проектирования Мысковского городского округа (далее – местные нормативы) следует применять при разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке  территории; а также для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий Мысковского городского округа.

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей:

- расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения;

- расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения;

- расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения;

- расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания;

- расчетных показателей в сфере инженерного оборудования;

- расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий.

Местные  нормативы  обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Мысковского городского округа.

Местные  нормативы  направлены на реализацию генерального плана Мысковского городского округа, Схемы территориального планирования Кемеровской области и Схемы территориального планирования Российской Федерации.

К отношениям, не урегулированным в настоящих Нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Кемеровской области. Местные нормативы градостроительного проектирования Мысковского городского округа применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Кемеровской области, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические документы в части, не противоречащей Федеральному закону № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих нормативов.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар, газон, цветник; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для массового отдыха населения;

сквер – компактная озелененная территория на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 га;

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автотранспортных средств, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автотранспортных средств;

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами населенного пункта, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды всех категорий, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения в движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления);

границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения – границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

границы зоны I пояса санитарной охраны – границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны – границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Жилая застройка

2.1.1. Нормативная жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2 общей площади на одного человека.

2.1.2. Укрупненный показатель для предварительного определения общих размеров жилых зон принимается в расчёте на 1 тысячу человек.

При многоквартирной застройке следует принимать:

а)  многоэтажная застройка – 7 га;

б)  среднеэтажная застройка – 10 га без земельных участков;

в)  малоэтажная застройка – 15 га без земельных участков и 25 га с земельными участками;

При индивидуальной застройке с участками на 1 дом следует принимать:

г) 2000 м2 – от 0,25 до 0,27 га;

д) 1500 м2 – от 0,21 до 0,23 га;

е) 1200 м2 – 0,17 до 0,20 га;

ж) 1000 м2 – 0,15 до 0,17 га;

з) 800 м2 – 0,13 до 0,15 га;

и) 600 м2 – 0,11 до 0,13 га;

к) 400 м2 – 0,08 до 0,11 га.

2.1.3. Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел. не должна превышать 450 чел./га.

### 2.1.4. Жилищный фонд дифференцируется по уровням комфортности и видам его использования:

1) индивидуальный жилищный фонд:

а) элитный класс;

б) бизнес-класс;

в) комфорт-класс;

г) эконом-класс.

2) жилищный фонд социального использования (норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма, устанавливается законодательно);

3) специализированный жилищный фонд.

2.1.5. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся следующие помещения:

1) служебные жилые помещения;

2) жилые помещения в общежитиях;

3) жилые помещения маневренного фонда;

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;

5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью и устанавливается заданием на проектирование.

2.1.6. Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по уровню комфортности, исходя из учета конкретных возможностей развития населенного пункта. Классификация жилья по уровню комфортности принимается по таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Классификация жилищного фонда по уровню комфортности

| Жилье по уровню комфортности | Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, % | Рекомендуемая жилищная обеспеченность, не менее кв. м общей площади на человека |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Элитный класс | 3 – 5 | 45 |
| Бизнес-класс | 5 – 10 | 30 |
| Комфорт-класс | 10 – 30 | 25 |
| Эконом-класс | 45 – 60 | 20 |
| Социальное (муниципальное жилье) | 15 – 30 | Устанавливается органом местного самоуправления |
| Специализированное | 3 – 5 | Служебные жилые помещения предоставляются с учетом следующих норм: не менее 33 кв. м общей площади - для одиноко проживающих граждан; не менее 42 кв. м общей площади - на семью из двух человек; не менее 18 кв. м общей площади - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. Жилые помещения маневренного фонда и общежитий предоставляются из расчета не менее чем 6 кв. м жилой площади на одного человека Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения предоставляются в соответствии с действующим законодательством Кемеровской области |

2.1.7. В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп населения – инвалидов и престарелых – необходимо формирование специального жилищного фонда.

2.1.8. Норму обеспеченности специальными жилыми домами рекомендуется принимать:

- для престарелых – 60 чел. на 1 тыс. чел. (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет);

- для инвалидов в креслах-колясках и их семей – 0,5 чел. на 1 тыс. чел. всего населения.

2.1.9. Параметры земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам:

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства принимаются по таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Предельные размеры земельных участков

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | минимальные | максимальные* |
| 1 | 2 | 3 |
| для индивидуального жилищного строительства | 0,04 | 0,15 |
| для ведения личного подсобного хозяйства | 0,04 | 0,20 |

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых в собственность гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, ведения дачного строительства устанавливаются согласно Закону Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области».

# 2.1.10. Параметры земельных участков под временными объектами:

Минимальные показатели площади земельных участков под точечными временными объектами (в том числе под киосками, павильонами, рекламными щитами) устанавливаются:

1) для размещения временных сооружений объектов мелкорозничной торговли: павильоны - 13 кв. м, киоски - 4 кв. м;

2) для размещения рекламных объектов площадь земельного участка определяется в соответствии с площадью информационного поля (одной стороны).

Процент застройки земельных участков под временными объектами устанавливается:

1) для размещения временных сооружений объектов мелкорозничной торговли: павильоны - 50 - 60%, киоски - 85 - 95%;

2) для размещения объектов попутного бытового обслуживания и питания (обувные мастерские, летние кафе и др.) - 85 - 95%;

3) для размещения рекламных объектов - до 30%.

2.2 Общественно-деловая застройка

2.2.1. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания необходимо размещать с учетом условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. При новом строительстве или реконструкции существующей застройки рекомендуется для маломобильных групп населения обеспечивать доступность учреждений и предприятий обслуживания, остановок общественного транспорта, что предполагает сокращение нормируемых радиусов доступности до 300 м.

2.2.2. Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, которые приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс. м2 общей площади/га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| 1 | 2 | 3 |
| Общегородской центр | 15 | 15 |
| Деловые комплексы | 25 | 15 |
| Гостиничные комплексы | 25 | 15 |
| Торговые комплексы | 10 | 5 |
| Культурные досуговые комплексы | 5 | 5 |
| Многофункциональные комплексы | 10 | 5 |

2.3 Учреждения и предприятия обслуживания

2.3.1. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от местоположения, следует принимать в соответствии с таблицей 2.4, за исключением населенных пунктов с единым общественным центром. При размещении амбулаторно-поликлинических учреждений в городе необходимо учесть радиусы пешеходной доступности – не более 1000 м, для аптек – не более 800 м. Доступность амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности принимаются в пределах 30 минут транспортной доступности.

2.3.2. В сельской местности обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 – 2,5 км). При этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

Таблица 2.4 – Радиусы доступности объектов социальной сферы

| Учреждения и предприятия обслуживания | Доступность учреждений обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | в городе | в сельских населенных пунктах |
|  | многоквартирная жилая застройка | одноквартирная жилая застройка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детские дошкольные учреждения | 300 | 500 | 500-1000 |
| Общеобразовательные школы | 500 (400 для I-II ступени) | 750 | 3000 (для I ступени – 1500) |
| Внешкольные учреждения | не более 30 минут транспортной доступности | – |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 | 800 |
| Спортивные залы | 1500 | 2000 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 500 | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |
| Пожарное депо | 10 минут транспортной доступности | 20 минут транспортной доступности |

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

2. Пути подходов к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

3. Доступность спортивных залов жилых районов в городе не должна превышать 20 минут пешеходной доступности, а для общегородских спортивных залов - до 30 минут транспортной доступности.

- I ступень –  начальное общее образование.

- II ступень –  основное общее образование.

- III ступень – среднее (полное) общее образование.

Объекты здравоохранения

2.3.3. Минимальный уровень обеспеченности населения больничными учреждениями принимается в 13,47 коек на 1000 жителей, амбулаторно-поликлиническими учреждениями – в 18,15 посещений в смену на 1000 жителей, аптеками – 1 объект на 10 тыс. жителей.

Площадь участков учреждений здравоохранения принимается по таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Размеры земельных участков учреждений здравоохранения

| Учреждение здравоохранения | Площадь земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Больничные учреждения – при вместимости: |  |
| до 50 коек | 150 м2 на 1 койку |
| свыше 50 до 100 коек | 150-100 м2 на 1 койку |
| свыше 100 до 200 коек | 100-80 м2 на 1 койку |
| свыше 200 до 400 коек | 80-75 м2 на 1 койку |
| свыше 400 до 800 коек | 75-70 м2 на 1 койку |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |
| Аптеки | 0,2 га или встроенные |
| Фельдшерско-акушерские пункты | не менее 0,2 га |

2.3.4. Размеры земельных участков больничного и амбулаторно-поликлинического учреждений, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются.

2.3.5. Аптеки возможно размещать при амбулаторно-поликлиническом учреждении и фельдшерско-акушерском пункте.

2.3.6. В сельской местности доступность амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек принимается в пределах 30 минут (с использованием транспорта).

Дошкольные образовательные учреждения

2.3.7. Уровень обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями принимается в размере 65 мест на 1000 жителей.

2.3.8. Размеры земельных участков для объектов дошкольного образования принимаются по таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Размеры земельных участков дошкольных образовательных учреждений

| Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| При вместимости ДОУ до 100 мест – 40 м2 на 1 место, при вместимости более 100 мест - 35 м2, для встроенно-пристроенных к жилым домам при вместимости до 150 мест – не менее 29 м2 1 место. | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать не менее 7,5 м2 на 1 место, для детей дошкольного возраста – 9,0 м2 на 1 место |

Примечания:

- Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется свыше 350 мест, во встроенных в жилые дома помещениях – до 80 мест, во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных) – вместимостью до 150 мест.

- Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка ДОУ общего типа.

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 25%, на 15%  – при размещении на рельефе с уклоном более 20%, на 10%  – за счет сокращения площади озеленения.

- Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не менее 18 м2 площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с ограничением общего доступа для детей, не посещающих учреждение.

2.3.9. Для детей, проживающих за пределами нормативной доступности (в т. ч. в мелких сельских населенных пунктах), необходимо предусматривать организацию подвоза.

Общеобразовательные школы

2.3.10. Уровень обеспеченности населения общеобразовательными школами принимается в размере 150 мест на 1000 жителей.

2.3.11. Размеры земельных участков для общеобразовательных школ принимается по таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Размеры земельных участков для общеобразовательных школ

| Размер земельного участка | Примечания |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| На одно место при вместимости школы, мест: до 400 – 50 м2; от 400 до 500 – 60 м2; от 500 до 600 – 50 м2; от 600 до 800 – 40 м2; свыше 800 до 1100 – 33 м2 | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших жилых кварталов. Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с ограничением общего доступа. |

Примечания:

- Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений до красной линии – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям

- В условиях реконструкции размер земельного участка может быть уменьшен на 20%.

2.3.12. Для школьников, проживающих на расстоянии свыше 1 км (в т. ч. в мелких сельских населенных пунктах) необходимо предусматривать организацию подвоза на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

2.3.13. Малокомплектные начальные школы рекомендуется размещать в комплексе с дошкольными образовательными учреждениями. Необходимая нормативная площадь участков образовательных учреждений при этом суммируется.

Внешкольные образовательные учреждения

2.3.14. Уровень обеспеченности внешкольными образовательными учреждениями принимается в размере 50% общего числа школьников, или 75 мест на 1000 жителей.

Межшкольные учебно-производственные комбинаты

2.3.15. Площадь участка для учебно-производственного комбината принимается не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона и трактородрома – не менее 3 га на объект.

Детские оздоровительные лагеря

2.3.16. Размеры территории основной застройки детского оздоровительного лагеря следует принимать из расчета 150 – 200 м2 на одно место. Расстояние от участка загородного оздоровительного учреждения до жилой застройки рекомендуется принимать не менее 500 м.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

2.3.17. Минимальный уровень обеспеченности территорией физкультурно-спортивных сооружений принимается в размере 0,19 га на 1000 жителей, спортивными залами общего пользования – в 60 м2 площади пола на 1000 жителей, плавательными бассейнами общего пользования – в 20 м2 зеркала воды на 1000 жителей.

2.3.18. Рекомендуется при числе инвалидов среди обслуживаемого населения не менее 2,5 тыс. человек размещать специальные спортивные залы для инвалидов.

2.3.19. Плавательные бассейны рекомендуется размещать в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. чел. Для малых населенных пунктов размеры спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

2.3.20. На уровне разработки документации по планировке территории необходимо размещать помещения для физкультурно-оздоровительных занятий.

Учреждения культуры

2.3.21. Минимальный уровень обеспеченности городского населения музеями принимается в 1 объект на 25 тыс. чел., концертными залами – 4 места на 1 тыс. чел., кинотеатрами – 25 мест на 1 тыс. чел., клубами – 50 мест на 1 тыс. чел., выставочными залами – 1 объект на городской округ, универсальными спортивно-зрелищными залами (в т. ч. с искусственным льдом) – 6 мест на 1 тыс. чел., библиотеками – 4 тыс. единиц хранения и 2 читательских мест на 1 тыс. жителей. Библиотеки должны быть представлены по типам общедоступной, детской и юношеской (1 объект каждого типа на городской округ).

Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. предусматривается 0,5 тыс. единиц хранения и 0,3 читательских места.

2.3.22. Минимальный уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры устанавливается в соответствии с таблицей 2.8.

Таблица 2.8 – Обеспеченность населения учреждениями культуры

| Численность населения сельских населенных пунктов или их групп, тыс. чел. | Вместимость клубов, мест на 1000 жителей | Сельские массовые библиотеки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. единиц хранения | читательских мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| свыше 0,2 до 1 свыше 1 до 2 | 500 – 300 300 – 230 | 6 – 7,5 | 5 – 6 |

Примечания:

- Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

- Вместимость сельских библиотек принимается в расчете на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при 30-минутной доступности.

Предприятия торговли и общественного питания

2.3.23. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания и нормативный размер земельных участков принимается в соответствии с таблицей 2.9.

Таблица 2.9 – Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли и общественного питания

| Объекты | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| Магазины, м2 торговой площади на 1000 жителей | 280 | Торговые центры местного значения с числом жителей, тыс. чел.: От 4 до 6 – 0,4 - 0,6 га на объект; св. 6 до 10 – 0,6 - 0,8 га на объект; св. 10 до 15 – 0,8 - 1,1 га на объект; св. 15 до 20 – 1,1 - 1,3 га на объект. Предприятия торговли, при вместимости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га свыше 250 до 650 – 0,08 - 0,06 га свыше 650 до 1500 – 0,06 - 0,04 га свыше 1500 до 3500 – 0,04 - 0,02 га свыше 3500 – 0,02 га |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |
| непродовольственные | 180 |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при вместимости комплекса: до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |
| Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей | 40 | га на 100 мест, при числе мест: до 50 – 0,2 - 0,25 га свыше 50 до 150 – 0,2 - 0,15 га свыше 150 – 0,1 га |
| Для сельских населенных пунктов |
| Магазины, м2 торговой площади на 1000 жителей | 300 | Торговые центры сельских населенных пунктов с числом жителей, тыс. чел.: до 1 тыс. чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; св. 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га. Предприятия торговли, при вместимости (м2 торговой площади) на 100 м2 торговой площади: до 250 – 0,08 га свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га |
| в т. ч. продовольственные | 100 |  |
| непродовольственные | 200 |  |
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1000 жителей | 24 | от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади, при вместимости комплекса: до 600 м2 – 14 м2; свыше 3000 м2 – 7 м2 |
| Предприятия общественного питания, место на 1000 жителей | 40 | га на 100 мест, при числе мест: до 50 – 0,2-0,25 свыше 50 до 150 – 0,2-0,15 свыше 150 – 0,1 |

Примечания:

- В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

- Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади.

- Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

- Радиус обслуживания населения предприятиями торговли и общественного питания, размещенными в жилой застройке, в сельских населенных пунктах следует принимать, как правило, не более 2000 м. Для климатического подрайона IА радиус обслуживания следует уменьшить на 30%.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

2.3.24. Рекомендуемый уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания и нормативный размер земельных участков принимается в соответствии с таблицей 2.10.

Таблица 2.10 – Уровень обеспеченности населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания

| Объекты | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания, рабочее место на 1000 жителей | 5 | при вместимости (рабочих мест) на 10 рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га свыше 50 до 150 – 0,05-0,08 га |
| Прачечные самообслуживания, кг белья в смену на 1000 жителей | 10 | 0,1-0,2 га на объект |
| Химчистки самообслуживания, кг вещей в смену на 1000 жителей | 4 | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани, место на 1000 жителей | 5 | 0,2-0,4 га на объект |
| Для сельских населенных пунктов |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания, рабочее место на 1000 жителей | 4 | при вместимости (рабочих мест) на 10 рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га свыше 50 до 150 – 0,05-0,08 га |
| Прачечные самообслуживания, кг белья в смену на 1000 жителей | 20 | 0,1-0,2 га на объект |
| Химчистки самообслуживания, кг вещей в смену на 1000 жителей | 1,2 | 0,1-0,2 га на объект |
| Бани, место на 1000 жителей | 7 | 0,2 – 0,4 га на объект |

Примечание:

- В микрорайонах и жилых районах города рекомендуется размещать 2 рабочих места предприятий непосредственного бытового обслуживания на 1000 жителей, все прачечные и химчистки самообслуживания.

- В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета обеспеченности банями допускается уменьшать до 3 мест на 1000 жителей.

- В городском округе размещается не менее 1 бюро похоронных услуг на округ.

Предприятия связи

2.3.25. Уровень обеспеченности населения отделениями связи принимается по таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Уровень обеспеченности населения предприятиями связи

| Группы отделений связи | Уровень обеспеченности | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Для городских населенных пунктов |
| IV – V | 1 объект на население до 9 тыс. чел. | 0,07 – 0,08 га на объект |
| III – IV | 1 объект на 9 – 18 тыс. чел. | 0,09 – 0,1 га на объект |
| II – III | 1 объект на 20 – 25 тыс. чел. | 0,11 – 0,12 га на объект |
| Для сельских населенных пунктов |
| V – VI | 1 объект на 0,5 – 2 тыс. чел. | 0,3 – 0,35 га на объект |
| III – IV | 1 объект на 2 – 6 тыс. чел. | 0,4 – 0,45 га на объект |

Примечание: Радиус обслуживания населения отделениями связи следует принимать, как правило, не более 500 м.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

2.3.26. Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства принимается по таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Уровень обеспеченности населения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование | Уровень обеспеченности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бюро похоронных услуг | 1 на городской округ |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | 0,02 на 1000 чел |

2.4. Объекты и территории рекреационного назначения

2.4.1. Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования принимается для малого города (с населением не более 50 тыс. чел.) чел 8 м2 на 1 чел., а для сельских населенных пунктов – 12 м2 на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.4.2. Минимальные размеры площадей озелененных территорий общего пользования принимаются:

- городских парков – 15 га;

- парков планировочных районов – 10 га;

- садов жилых зон – 3 га;

- скверов – 0,5 га.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

2.4.3. В структуре территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.4.4. Доступность объектов озеленения принимается:

- Многофункциональные парки (парки культуры и отдыха) необходимо проектировать на расстоянии пешеходной доступности не более 1350 м для населения (время пешеходной доступности – не более 20 мин).

- Время доступности для парков планировочных районов – не более 15 минут.

- Сады, скверы и бульвары необходимо проектировать на расстоянии пешеходной доступности не более 600 м для населения (время пешеходной доступности – не более 10 минут).

- Проектирование лесопарков должно осуществляться с учётом транспортной доступности для населения не более 20 минут.

2.4.5. Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.5. Объекты складского назначения

2.5.1. Уровень обеспеченности населения объектами складского назначения и нормативный размер земельных участков устанавливается в соответствии с таблицами 2.13, 2.14, 2.15.

Таблица 2.13 – Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 1000 человек

| Склады общетоварные | Площадь складов, | Размеры земельных участков, |
| --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | * | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | * | 580 |

Примечания:

* – В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 %;

2. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских населенных пунктах площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городских населенных пунктах.

Таблица 2.14 – Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1000 человек

| Склады специализированные | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, |
| --- | --- | --- |
|  | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов | для городских населенных пунктов | для сельских населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | * | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | 90 | * | 380 |
| Овощехранилища | 54 |  |  |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |  |  |

Примечания:

* – В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

Таблица 2.15 - Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1000 человек

| Склады | Размеры земельных участков, |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: |  |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

2.5.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.

2.6 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

2.6.1. Плотность улично-дорожной сети в целом должна приниматься в пределах  4,0 – 5,5 км на 1 км2, в том числе  плотность сети магистральных улиц и дорог с регулируемым движением – 2,5 – 3,5 км на 1 км2; плотность сети городских  скоростных  дорог и магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения – около 0,4 км на 1 км2.

2.6.2. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах – не более 180 м.

2.6.3. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды. На второстепенных проездах с одной полосой движения следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.

2.6.4. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками.

2.6.5. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 12 м;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м;

- размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м для разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

2.6.6. Пешеходные переходы в разных уровнях следует располагать: на дорогах скоростного движения и линиях скоростного трамвая – с интервалом 400 – 800 м; на магистральных улицах непрерывного движения – с интервалом 300 – 400 м.

2.6.7. Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении.

2.6.8. Расчетные параметры и категории улиц для г. Мыски определяются по таблице 2.16.

2.6.9. Расчетные параметры и категории улиц для сельских населенных пунктов определяются по таблице 2.17.

Таблица 2.16 – Основные параметры и категории улиц городов

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон,% | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | – |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | – |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 30 | 3,00 3,00 | 2-3* 2 | 90 50 | 70 80 | 1,5 1,5 |
| улицы и дороги научно- производственных, | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| промышленных и коммунально-складских районов | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | – |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | – | 1,00 | По расчету | – | 40 | По проекту |
| второстепенные | – | 0,75 | То же | – | 60 | То же |

Примечания:

- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

- На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

- В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

- В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

- При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Таблица 2.17 – Основные параметры и категории улиц, дорог сельских населённых пунктов

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3 | 2 | – |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3 | 2 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| Улица в жилой застройке: основная второстепенная (переулок) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением. Связь между основными жилыми улицами | 40 | 2-3 | 1-2 | 1,0 – 1,5 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | – |

2.6.10. Минимальные расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий приводятся в таблице 2.18. Вместимость площадок отдыха определяется по таблице 2.19.

Таблица 2.18 – Расстояние между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов

| Категория дорог | Минимальное расстояние между площадками отдыха, км | Максимальное расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I и II категория | 15 – 20 | 50 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25 – 35 | 50 |  |
| IV категория | 45 – 55 | 75 |  |

Таблица 2.19 – Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I категория | 20-50 | При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |
| II и III категории | 10-15 |  |
| IV категория | 10 |  |

Общественный транспорт

2.6.11. Вместимость автовокзалов или автостанции необходимо принимать в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров междугородных и пригородных маршрутов согласно таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Нормативы на проектирование автостанций и автовокзалов

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| от 100 до 200 | 10 | Пассажирская автостанция |
| от 200 до 400 | 25 |  |
| от 400 до 600 | 50 |  |
| от 600 до 1 000 | 75 |  |
| от 1000 до 2000 | 100 | Автовокзалы малые |
| от2000 до 3000 | 150 |  |
| от 3000 до 4000 | 200 |  |
| от 4000 до 6000 | 250 | Автовокзалы средние |
| от 6000 до8000 | 300 |  |
| от 8000 до 10000 | 400 |  |
| от10000 до 15000 | 500 | Автовокзалы большие |
| от 15000 до 20000 | 600 |  |
| от 20000 до25000 | 700 |  |
| от 25000 до 30000 | 800 |  |
| от 30000 до 40000 | 900 |  |
| св. 40000 | 1000 |  |

2.6.12. Затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей района не должны превышать 35 минут.

2.6.13. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 – 2,5 км2.

2.6.14. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

2.6.15. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

2.6.16. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м перепада рельефа.

2.6.17. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать, м:

- для автобусов, троллейбусов и трамваев – 400 – 600;

- экспресс-автобусов и скоростных трамваев – 800 – 1200.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

2.6.18. Уровень обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания принимается по таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Количество парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Школы | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 5 |
| Поликлиники | на 100 посещений | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 кв. м общей площади | 1 |
| Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
| Магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 кв. м торговой площади | 7 |
| Рынки | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания, клубы | на 100 мест | 15 |
| Гостиницы | на 100 мест | 15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | - " - | 20 |
| Базы кратковременного отдыха | - " - | 30 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10 |
| Театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 20-25 |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 10-15 |

2.6.19.  Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей определяется 30 м2 на одно машино-место. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машино-место) должен составлять 25 м2 на одно машино-место.

Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 2.22.

Таблица 2.22 – Размер земельных участков гаражей и парков транспортных средств

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 | 2 |
|  |  | 200 | 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 | 2,3 |
|  |  | 200 | 3,5 |

Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2.6.20. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) определяется по таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Размер земельных участков для строительства автозаправочных станций

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1 |
| 5 | 0,2 |
| 7 | 0,3 |

2.6.21. Станции технического обслуживания автомобилей  (СТО) следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

2.6.22. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (из расчёта один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 2.24.

Таблица 2.24 – Размер земельного участка для станции технического обслуживания

| СТО при количестве постов | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |

2.6.23. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними, вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 2.25.

Таблица 2.25 – Мощность станций технического обслуживания

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км | Размещение СТО |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |
| 4000 | 3 | 3 | – | – | – |  |

2.7 Инженерное обеспечение

Объекты водоснабжения

    - Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения для населения – удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения – принимается по таблице 2.26.

Таблица 2.26 – Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 150 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 330 |

Примечания:

- Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 50 л/сут.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 – 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

2.7.2. Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать по таблицам 2.27, 2.28.

Таблица 2.27 – Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя

| Жилые здания | Расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды (стоков), с учетом отнесения Мысковского городского округа к строительно-климатическому району I |
| --- | --- |
|  | общий | в том числе горячей |
| 1 | 2 | 3 |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 |
| То же, с газоснабжением | 120 | 48 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 |
| То же, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 |
| С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 |
| То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 100 |

Примечания:

- Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии с таблицей 2.28.

- Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду не допускается.

Таблица 2.28 – Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут., на единицу измерения | Продолжительность водораз-бора, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | в том числе горячей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общежития: |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | То же | 140 | 80 | 24 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | " | 120 | 70 | 24 |
| с душами во всех номерах | " | 230 | 140 | 24 |
| с ванными во всех номерах | " | 300 | 180 | 24 |
| Больницы: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | " | 120 | 75 | 24 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | " | 200 | 90 | 24 |
| инфекционные | " | 240 | 110 | 24 |
| Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |
| с общими душами | " | 130 | 65 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | " | 150 | 75 | 24 |
| с ваннами при всех жилых комнатах | " | 200 | 100 | 24 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 200 | 100 | 24 |
| Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 | 10 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | То же | 80 | 30 | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | " |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | " | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | " | 120 | 40 | 24 |
| Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 | 8 |
| Административные здания | 1 работающий | 15 | 6 | 8 |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | – |
| Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 30 | 12 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 20 | 8 | 8 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 4 | 10 |
|  | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| Аптеки: |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | То же | 310 | 55 | 12 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 12 |
| Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| для артистов | То же | 40 | 25 | 8 |
| Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| для зрителей | " | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | " | 50 | 30 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | " | 100 | 60 | 11 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | – | 8 |
| Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | То же | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | " | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | " | 540 | 360 | 3 |
| Прачечные: |  |  |  |  |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | – |
| механизированные | То же | 75 | 25 | – |
| Производственные цехи: |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | То же | 45 | 24 | 6 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 | – |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | – | – |
| футбольного поля | То же | 0,5 | – | – |
| остальных спортивных сооружений | " | 1,5 | – | – |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | " | 0,5 | – | – |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | " | 3-6 | – | – |
| Заливка поверхности катка | " | 0,5 | – | – |

Примечания:

- Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

- Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

- При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

- Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

- Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

- Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящим таблицам для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

- На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле:

,

где n – количество посадочных мест;

m – количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе – 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях – 3; для ресторанов – 1,5;

T – время работы предприятия общественного питания, ч;

ψ – коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе – 0,45; для ресторанов – 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.

2.7.3. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируются.

# Объекты водоотведения

2.7.4. Предельное значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения – расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от зданий и расчетные расходы дождевых вод для территорий населенных пунктов.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.7.5. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются.

Объекты теплоснабжения

2.7.6. Предельное значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения Мысковского городского округа –  удельная тепловая нагрузка – принимается по таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий

| Типы зданий | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС | Удельная расчетная тепловая нагрузка на отопление зданий q ккал/час на один м2 в зависимости от этажности зданий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилые здания | – 39 | 80,69 | 73,41 | 65,67 | 63,66 | 59,58 | 56,57 | 53,38 | 51,43 |
| Общественные здания |  | 101,93 | 92,09 | 87,28 | 77,65 | 75,14 | 71,58 | 67,81 | 65,09 |
| Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты |  | 83,84 | 81,29 | 78,95 | 76,39 | 74,05 | 71,5 | 68,94 | 66,18 |
| Дошкольные учреждения |  | 110,86 | 112,68 | 114,49 | – | – | – | – | – |

2.7.7. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения не нормируются.

Объекты электроснабжения

2.7.8. Предельное значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Мысковского городского округа –  укрупненные показатели электропотребления – принимается по таблице 2.30

Таблица 2.30 – Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства населённых пунктов | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поселки и сельские населённые пункты (без кондиционеров): |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Городские поселения и населённые пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Городские поселения и населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |
| без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| с кондиционерами | 2400 | 5800 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.7.9. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения не нормируются.

Объекты связи

2.7.10. Минимальный допустимый уровень обеспеченности объектами связи населения Мысковского городского округа принимается, исходя из условия установки одного телефона на дом с резервом 1,5%. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества телефонов жилищного фонда.

Количество телефонов-автоматов (таксофонов) принимается из расчёта не менее одного телефона-автомата (таксофона) на 1000 жителей.

2.7.11. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи для населения не нормируются.

Требования к размещению инженерных сетей

2.7.12.  Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами. В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать кабельные сети, в том числе силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2.31.

Таблица 2.31 – Расстояние от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением*** |
|  |  |  |  |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35кВ | св. 35кВ до 110кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация | 3 | 1,5 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2* | 1,5 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 1,5 | 1 | 0,5** | 5** | 10** |

Примечание:

*  – Расстояние от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

** – Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

*** – Расстояния от силовых кабелей напряжением 110–220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

2.7.13. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 2.32, а на вводах инженерных сетей в зданиях – не менее 0,5 м.

Таблица 2.32 – Расстояние между соседними инженерными подземными сетями

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |
| --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |
|  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водопровод | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 0,53 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| Канализация бытовая | См. прим. 2 | 0,4 | 0,53 | 0,5 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,53 | 0,5 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,53 | 0,53 | 0,1-0,53 | 0,5 | 2 | 2 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| от оболочки бес канальной прокладки | 1,5 | 1 | 2 | 1 | – | – |

Примечания:

- Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5;

- диметром свыше 200 мм – 3;

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

- Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Санитарная очистка

2.7.14. Нормы накопления бытовых отходов принимаются по таблице 2.33

Таблица 2.33 – Минимальные расчетные показатели накопления твёрдых бытовых отходов

| Пояснение | Нормы накопления ТБО |
| --- | --- |
|  | От благоустроенных зданий (кг на чел/год) | От прочих жилых зданий (кг на чел/год) | Общее по населённому пункту с учётом общественных зданий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 350 | 450 | 490 |
| При использовании угля для местного отопления | – | 625 | – |

Примечания: Нормативные показатели количества уличного смета с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования следует принимать в размере 5 кг на чел/год.

2.7.15. Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов следует принимать по таблице 2.34.

Таблица 2.34 – Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т бытовых отходов/год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 | 0,05 | 500 |
| до 100 | 0,05 | 1000 |
| св. 100 | 0,05 | 1000 |
| Полигоны | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Участки временного хранения отходов | 0,04 | 1000 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

- Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

- Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений.

2.7.16. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируются.

2.8 Противопожарные требования при осуществлении градостроительной деятельности

2.8.1. Для прикрытия Мысковского городского округа возможно размещать пожарные депо:

- II типа – пожарные депо на 2,4,6 автомобиля для охраны городов;

- V типа – пожарные депо на 2,4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов).

2.8.2. Места дислокации подразделений пожарной охраны определяются исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских населённых пунктах – 20 минут.

2.8.3. Расстояния от границ застройки  до лесных массивов должны быть не менее 50 м. Для одно- и двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м. Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до соседних лесных массивов в населенных пунктах, где отсутствуют пожарные депо и источники наружного противопожарного водоснабжения, следует увеличивать на 50 %.

Требования к размещению пожарных депо

2.8.4. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м.

2.8.5. Для пожарных депо II типа площадь земельных участков принимается в размере:

- Для 2-х пожарных автомобилей – 0,8 га;

- Для 4-ех пожарных автомобилей – 1 га;

- Для 6-ти пожарных автомобилей – 1,2 га.

Для пожарных депо V типа:

- Для 2-х пожарных автомобилей – 0,55 га;

- Для 4-ех пожарных автомобилей – 0,85 га.

Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям

2.8.6. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступа личного состава подразделений пожарной охраны в любое помещение.

2.8.7. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к общественным и жилым зданиям, сооружениям и строениям:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

- пожарный подъезд предусматривается к многоквартирным жилым домам высотой менее 28 м (менее 9 этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 м (менее 6 этажей);

- предусмотрена двусторонняя ориентация квартир или помещений здания;

- предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке здания.

2.8.8.Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размерами не менее, чем 15 м х 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.8.9. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

2.8.10. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м.

Требования к противопожарному водоснабжению

2.8.11. На территории Мысковского городского округа должно предусматриваться противопожарное водоснабжение, которое осуществляется по средствам наружного противопожарного водопровода, как правило, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.8.12. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

# Требования к противопожарным разрывам между зданиями
и сооружениями

2.8.13. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2.35.

Таблица 2.35 – Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III/С0 | II, III, IV/С1 | IV, V/С2, СЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, СЗ | 10 | 12 | 15 |

Примечания:

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.